Технический райдер коллектива Сергея Пенкина.

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ДАННОГО РАЙДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ СО ЗВУКОРЕЖИССЕРОМ ГРУППЫ ЗАРАНЕЕ!!!

1. Акустика и усилители.

1.1 Мощность аппарата - 15 кВт на 1 тыс. мест (RMS. номинал усилителей) минимум.

1.2 Предоставляемая для концерта акустическая система (в том числе и мониторы) должна быть известных мировых производителей (L-acoustics, Meyer Sound, D&B, Coda Audio), надлежащего качества, с рекомендуемым производителем усилением и технически исправная. Категорически приветствуются линейные массивы. 
Любая аппаратура фирм стран бывшего соц. лагеря, а так же равнозначная по качеству, не может быть использована !!!

1.3 Для сольного концерта в большом зале необходим front fill! Если есть боковые зоны — out fill. (Отдельные эквалайзеры и возможность задержки).

2. Мониторы.

2.1 Необходимо 5 линий мониторов (акустических): 7 кабинетов (не менее 500Вт каждый), 2 прострела (саб-сателлит).

aux1 - front, 4 одинаковых кабинета 15”

aux2 – sidefill, cаб-сателлит x2

aux3 – In Ear Звезды (XLR до нашего рэка)

aux4 - bass, 1 кабинет 15”

aux5 - guitar, 1 кабинет 15”

aux6 - keys, 1 кабинет 15”

aux7 - drums, XLR рядом с барабанами

aux8 - percussion, XLR около перкуссиониста

3. FOH-пульт.

3.1 ЦИФРОВАЯ КОНСОЛЬ с мощной и надежной точкой доступа WiFi.

БАЗОВЫЙ: Yamaha CL5.

Другие консоли обязательно согласовываются со звукорежиссером группы.

Исключены: Behringer X-32, DiGiCo, Yamaha LS9, Roland M480.

3.2 Аналоговая консоль 40-inputs, 4-band par. eq., не менее 12 aux с возможностью переключения pre-post , 8 groups.

3.3 Оборудование за аналоговым FOH-пультом.

3.3.1 Компрессор (8 каналов), гейт (4 канала).

3.3.3 Четыре процессора обработки: Room, Plate, Hall, Delay.

3.3.4 Эквалайзеры: Порталы и каждая из мониторных линий должны быть оборудованы 31-band, 1/3 oct не цифровыми эквалайзерами (мониторные на сцене,портальный за пультом).

3.4 FOH-пульт должен быть расположен в центре партера. Около FOH-пульта должно быть свободно не менее 6-ти мест (не считая мест под пульт), билеты на эти места не продаются!

3.5 Рабочее место звукорежиссёра должно быть освещено.

3.6 Обязательно наличие микрофона TalkBack (с кнопкой)!

4. Электропитание.

4.1 На сцене должны быть размещены электро-розетки в соответствии со stage plan'ом (shuko-евростандарт).

4.2 Всё электрооборудование должно быть заземлено и питаться от одной, независимой от света фазы.

- Сцена.

На сцене располагаются 5 подиумов размерами 2Х2 метра. Высота подиумов слева направо №1 – 200 мм. №2 – 400 мм. №3 – 600 мм. №4 – 400 мм. №5 – 200мм.

  - Барабаны предпочтительно Tama, Yamaha, DW, 10”,16”, 22”, малый барабан 14”, 5(!) стоек под тарелки, хет-машина с ''родным''замком, стойка под малый барабан, тарелки не ученических серий (HH 14 '', crash 16'', crash 18'', ride 22''), стул, 9 микрофонов с соответствующим количеством стоек. Вся ударная установка должна располагаться на ковровом покрытии черного цвета 2х2 метра (такой же коврик под перкуссию). Всё в исправном состоянии, с фетрами и зажимами. Пустой кофр высотой около 600-800мм в качестве подставки под пульт. Исправный устойчивый пюпитр. Два кабеля jack-jack, 1х220V.

Барабанщику необходим пульт Yamaha MG-серии или Behringer Xenyx или аналогичный минимум 8 каналов (можно 2 моно/3 стерео с регулируемым (!) входным гейном на каждом канале) с  выходом на наушники.

5.2 Гитарный комбик Mesa Boogie, Marshall ( Sennheiser e906,SHURE SM57). 3x220V.

5.3 Басовый комбик : Ampeg, SWR, Hartke, мощностью не менее 300 Ватт, DI-BOX

5.4 Две устойчивые гитарные стойки в исправном состоянии.

5.5 Две симметричные и устойчивые одноярусные стойки под клавиши. Одна из них с ровной крышкой от рэка в качестве стола. 3x220V. DI-BOX - 6 каналов. 12 кабелей Jack-Jack, два кабеля miniJack на 2 Jack (1,4`)

5.6 DI-BOX – 4 канала возле перкуссиониста. 4 микрофона для перкуссии. 3x220V.

5.7 Один радиомикрофон на стойке (журавль). Желательно Shure SM58.

5.8 Одна прямая стойка со стандартным радиодержаком Shure.

5.9 Четыре барных стула.

5.10 Все кабели должны быть закреплены и проведены по краям сцены.

5.11 Шесть батареек по 1.5V типа АА Duracell!

- Наш рэк.

6.1 Рэк устанавливается сбоку сцены, рядом со StageBox.

Cаундчек коллектива длится не менее 3-х часов: 1 час на отстройку портальной и мониторной акустики, 2 часа на работу с музыкантами. Обязательно присутствие на сцене и у FOH-пульта минимум по одному оптимистически настроенному квалифицированному специалисту для решения технических проблем. Время отсчета начала саундчека с момента полной готовности звукового оборудования и персонала.

Input-лист зависит от модели пульта!

Для согласования райдера просьба связаться со звукорежиссером коллектива не менее,чем за неделю до концерта.

Звукорежиссёр – Николай Чистов, 8(916)6735190, nikolassp@mail.ru

Рекомендуемая прокатная компания «ЗАВОД-ШОУ» (zavodshow.ru).